23.04.2009     40/4-гд

Об изменении границ подзоны Ж3,

входящей в состав жилой территориальной

зоны города Сарова, и внесении изменений

во Временный регламент

На основании обращения главы Администрации (исх. № 01-18/974 от 14.04.2009), Генерального плана города Сарова, утвержденного решением городской Думы от 08.09.2005 № 126/4-гд, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по вопросу изменения утвержденного решением городской Думы от 26.06.2008 № 69/4-гд Временного регламента подзоны Ж3, входящей в состав жилой территориальной зоны города Сарова (протокол от 08.04.2009), в целях решения вопросов местного значения, определенных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава города Сарова, для оптимизации условий для развития на территории города Сарова жилищного строительства, городская Дума

решила:

1. Изменить границы подзоны Ж3, входящей в состав жилой территориальной зоны города Сарова, установленные решением городской Думы от 26.06.2008 № 69/4-гд, установив их согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Внести изменения во Временный регламент подзоны Ж3, входящей в состав жилой территориальной зоны города Сарова, утвержденный решением городской Думы от 26.06.2008 № 69/4-гд, изложив его в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению).

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель главы города Тихонов А. М.

Глава города											А. Г. Орлов

Приложение 2

к решению городской Думы

от 23.04.2009 № 40/4-гд

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПОДЗОНЫ Ж3, ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ

ЖИЛОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ГОРОДА САРОВА

| 1. | Сведения о размещении объекта временного регламента |
| --- | --- |
| 1.1 | Кадастровый номер базисного квартала земельного кадастра. | 20 |
| 1.2 | Границы действия временного регламента. | Согласно приложению 1 к решению городской Думы от 23.04.2009 № 40/4-гд |
| 1.3 | Описание границ действия временного регламента. | Согласно Генеральному плану города Сарова (утвержден решением городской Думы от 08.09.2005 № 126/4-гд) территория выделяемой подзоны расположена в «Заречной» жилом районе города, в санитарно-защитных зонах аэропорта по шуму и по этажности. Территория подзоны ограничена: на севере – ул. Володарского; на западе – сложившейся сохраняемой индивидуальной 1-2-х этажной жилой застройкой 50-х годов; на юге – ул.Комсомольской, а также сложившейся сохраняемой индивидуальной 1-2-х этажной жилой застройкой 50-х годов; на востоке – ул.Менделеева. |
| 2 | Территориальная зона градостроительного зонирования |
| 2.1 | Код территориальной зоны. | Будет присвоен после утверждения правил землепользования и застройки. |
| 2.2 | Наименование территориальной зоны. | Жилая (селитебная) территориальная зона. |
| 2.3 | Код подзоны, выделяемой в качестве объекта временного регламента. | Ж3 |
| 3 | Виды разрешенного использования земельных участков |
| 3.1 | Основные виды разрешенного использования* | отдельно стоящие малоэтажные жилые дома коттеджного типа; блокированные малоэтажные жилые дома; сквер с сохранением существующего лесного массива состоящего из ценных хвойных пород деревьев. |
| 3.2 | Вспомогательные виды разрешенного использования** | малые архитектурные формы; без права возведения строений, сооружений за исключением встроенных, встроенно-пристроенных, отдельно стоящих гаражей не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; открытые стоянки не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; садоводство, огородничество без права возведения строений, сооружений |
| 3.3 | Условно разрешенные виды разрешенного использования*** | отдельно стоящий универсальный магазин торговой площадью не более 100 кв.м с универсальным (смешанным) ассортиментом товаров |
| 4 | Предельные размеры земельных участков. | для основного вида использования - отдельно стоящие малоэтажные жилые дома коттеджного типа: - минимальный размер – 500 кв.м, - максимальный размер – 900 кв.м; для основного вида использования - блокированные малоэтажные жилые дома: - минимальный размер – 250 кв.м, -максимальный размер – 600 кв.м; для основного вида использования – сквер с сохранением существующего лесного массива состоящего из ценных хвойных пород деревьев: минимальный размер – 11 000 кв.м для условно разрешенного вида использования: - минимальный размер 900 кв.м, - максимальный размер 900 кв.м |
| 5 | Предельные параметры объектов капитального строительства, расположенных в пределах объекта временного регламента |
| 1) | Предельное количество этажей: | для основных видов разрешенного использования - отдельно стоящие малоэтажные жилые дома коттеджного типа и блокированные малоэтажные жилые дома: не более двух этажей с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и подвала; для условно разрешенного вида использования – один этаж. |
| 2) | Предельная высота зданий, строений, сооружений: | для основных видов разрешенного использования – отдельно стоящие малоэтажные жилые дома коттеджного типа и блокированные малоэтажные жилые дома: не более 13,6 м до конька скатной кровли (мансардной кровли); для условно разрешенного вида использования – не более 6,5 м. |
| 3) | Максимальный процент/ максимальная площадь застройки в границах земельного участка: | для основного вида разрешенного использования – отдельно стоящие малоэтажные жилые дома коттеджного типа: 20%; для основного вида разрешенного использования - блокированные малоэтажные жилые дома – не более 140 кв.м; для условно разрешенного вида использования: 40%. |
| 4) | Возможность реализации условно разрешенных видов использования | Условно разрешенный вид использования может быть реализован на одном земельном участке в пределах выделенной подзоны. |
| 5) | Требования к размещению объектов капитального строительства на земельных участках | Здания, строения, сооружения на земельных участках в пределах выделяемой подзоны размещаются с соблюдением следующих расстояний от границ земельных участков: - от фронтальной границы участка – на линии регулирования застройки; - от границ соседних участков до: - основного строения – не менее 3 м (за исключением блокированных строений); - отдельно стоящего гаража – не менее 1 м. Допускается блокировка гаражей, расположенных на соседних участках по взаимному согласию домовладельцев. |
| 6) | Требования к материалам и конструкциям, иные требования: | Материалы: стен строений – кирпич (цветной кирпич и «Besser»). Конструкция кровель – мансардные, скатные. Покрытие кровель – черепица, металлочерепица (красно-коричневого, зеленого цвета). Ориентация строений: главными фасадами – на прилегающие улицы. Размещение указателей наименования улиц и номеров объектов адресации или совмещенных указателей – на главных фасадах основных строений. |
| 7) | Требования к ограждению земельных участков | Со стороны улиц ограждения земельных участков должны быть прозрачными. Тип ограждения, его высота и цветовое решение должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Допускается общая высота ограждения – не более 1,5 м. |

* - допустимы к применению в пределах объекта временного регламента без согласований и дополнительных условий;

** - допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними;

*** - допустимы только при наличии разрешения, выданного с учетом результатов публичных слушаний.