|  | УТВЕРЖДЕНА решением городской Думы от 29.06.2006 № 76/4-гд |
| --- | --- |

программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

города Сарова

на 2006 – 2010 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2010 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление администрации города Сарова Нижегородской области от 13.04.2006 г. № 1055 |
| Основные разработчики программы | Департамент финансов Администрации г. Сарова Департамент городского хозяйства Администрации г. Сарова Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства г. Сарова» Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации г. Сарова Отдел экономики и прогнозирования Администрации г. Сарова |
| Заказчик программы | Администрация г. Сарова Нижегородской области |
| Исполнители основных мероприятий программы | Департамент финансов Администрации г. Сарова Департамент городского хозяйства Администрации г. Сарова Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства г. Сарова» Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации г. Сарова Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» Отдел экономики и прогнозирования Администрации г. Сарова ФГУДП «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» Муниципальное унитарное предприятие «ДЭП» Организации жилищного строительства, профессиональные участники рынка недвижимости (при условии их участия в реализации программы) |
| Цели и задачи программы | Основная цель программы – комплексное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории города Сарова Нижегородской области. Основными задачами являются: 1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство. 2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2006 – 2007 годы – первый этап 2008 – 2010 годы – второй этап |
| Перечень подпрограмм и программных мероприятий | Перечень подпрограмм и программных мероприятий по строительству и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры 1. Адресная подпрограмма строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры Строительство сетей коммунальной инфраструктуры в микрорайонах, подлежащих комплексной застройке (МКР№15, МКР№16, МКР№20, МКР№21, МКР№22); 2. Адресная подпрограмма модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры Модернизация сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство. |
| Объемы потребности в финансировании программы | Объем потребности в финансировании программы всего – 774,1 млн. руб., в том числе: объем бюджетных средств – 323,3 млн. руб.: объем внебюджетных средств – 450,8 млн. руб.: Размер средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы, уточняется ежегодно |
| Организация контроля за исполнением программы | Администрация г. Сарова |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация программы должна обеспечить достижение следующих показателей: увеличение объемов жилищного строительства по отношению к уровню 2004 года в 2007 году на треть (29,2 тыс. кв. м), в 2010 году – в два раза (44,8 тыс. кв. м); всего за период 2006 - 2010 годы – 171,6 тыс. кв. м; увеличение пропускной способности линий электропередач с 6834 кВт до 10927 кВт; увеличение пропускной способности ТП в 1,5 – 2 раза; обеспечение очистных и водонасосных сооружений резервной линией питания от шин ТЭЦ; замена 7,24 км водопроводных сетей; реконструкция насосных станций (увеличение производительности насосов); замена 11,48 км теплосетей; увеличение производительности двух насосных станций тепловых сетей на 30%; проведение модернизации 8-ми ГРП и 1-й ГРС; реконструкция полигона ТБО (участок сортировки и переработки); замена 3,5 км сетей канализации; замена насосов очистных сооружений; реконструкция очистных сооружений позволяющая обеспечить требования по очистке стоков. |

Основные понятия, используемые в настоящей программе

В настоящей программе используются следующие основные понятия:

1) организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

2) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

3) объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, - объекты, непосредственно используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

4) производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);

5) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);

6) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

7) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

8) цены (тарифы) для потребителей - ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

9) тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

10) тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);

11) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);

12) надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка  к цене (тарифу) для потребителей);

13) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

14) тарифы и надбавки - тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ) и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

15) мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса -периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

16) доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

17) потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах - товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме - собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

18) финансовые потребности организации коммунального комплекса - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Введение

# Основанием для разработки «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2010 годы» явились следующие документы:

- Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ;

- Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ;

- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 23.03.2003 г. № 35-ФЗ;

- Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса» от 22.08.2005 г. № 533;

- Постановление Правительства Нижегородской области «О реализации федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от25.01.2006 г. № 17;

- Постановление Администрации г. Сарова «О порядке работы органа регулирования муниципального образования» от 02.02ю2006 г. № 264;

- Методические рекомендации о порядке формирования тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, разработанные Министерством экономики Нижегородской области.

Программа разработана с целью системного решения проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории города Сарова. По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства города носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме. Проблемное поле по своему составу варьируется от общероссийских проблем (формирование современной системы ценообразования, развитие конкуренции в сфере предоставления услуг, создание товариществ и собственников жилья,…) до проблем присущих Сарову как ЗАТО (закрытость – сдерживающий фактор развития инвестиционного процесса во всех экономических сферах города).

Программа развития коммунального комплекса на территории ЗАТО Саров в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

- развитие бизнеса по управлению жилищной недвижимостью на основе подобъектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов.

1. Основные цели и задачи программы

Основная цель программы – обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории города Сарова Нижегородской области.

Основные мероприятия направлены:

- на привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города;

- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Для участия муниципального образования в подпрограммах Федеральной целевой программы "Жилище" на 2006-2010 годы, предусмотреть в местном бюджете наличие финансовых средств для софинансирования подпрограмм и обеспечения гарантий и субсидирования процентов по банковским кредитам из расчета совместного финансирования из местного бюджета и областного бюджета.

Основными задачами являются:

1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

- разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

- создание и функционирование органа регулирования муниципального образования в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса инвестиционных и производственных программ строительства и модернизации систем коммунального комплекса;

- привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ;

- разработка методики проведения мониторинга инвестиционных и производственных программ;

- формирование тарифов на коммунальные услуги, утверждение размера надбавки к цене (тарифу) для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса.

2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

2. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в два этапа:

2006 – 2007 годы – первый этап

2008 – 2010 годы – второй этап

На первом этапе, в период 2006–2007 годы, предполагается запуск всех основных организационных и финансовых механизмов реализации программы, окончательное формирование градостроительной и нормативно-распорядительной документации, развертывание работ по подготовке территорий под комплексное жилищное строительство (синхронизация процессов расселения жителей, создания коммунальной инфраструктуры), внедрение перспективных строительных технологий, создание системы мониторинга.

Основные приоритеты на второй стадии, в период 2008–2010 годы, могут быть уточнены по итогам реализации программы в 2006–2007 годы. На данном этапе ожидается строительство сетей коммунальной инфраструктуры в микрорайонах подлежащих комплексной застройке (МКР№15 (кв. 4,5), МКР№16, МКР№20, МКР№21 (кв. 4,5,6,7,8), МКР№22 (кв.1,2,3,4).

3. Механизм реализации программы

В соответствии с настоящей программой (см. рис. 3.1):

1. Администрация г. Сарова:

- разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Сарова;

- утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых организациями коммунального комплекса в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных организациями коммунального комплекса на предмет их соответствия условиям утвержденного технического задания на их формирование и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей;

- подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты в Думу г. Сарова для утверждения;

- устанавливает надбавку к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, а также тариф организации коммунального комплекса на подключение;

- заключает с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющие условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации;

- проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

2. Дума г. Сарова:

- рассматривает и утверждает разработанную Администрацией г. Сарова программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- рассматривает и утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

- устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.

3. Организация коммунального комплекса г. Сарова на основании условий технического задания, утвержденного главой администрации и разработанного в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы на год;

- подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляет в Администрацию г. Сарова для проведения проверки на предмет соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей;

- в случае необходимости устраняет, выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку;

- заключает с Администрацией г. Сарова договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы.

Средства, получаемые организациями коммунального комплекса на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры формируются за счет:

- платы за подключение равной произведению тарифа на подключение и запрашиваемой нагрузки;

- инвестиционной составляющей равной произведению надбавки к цене (тарифу) для потребителей и количеству поставленной потребителям за год услуге (электроэнергии, теплу, воде и т.д.).

Рис. 3.1

4. Перечень подпрограмм и комплексных мероприятий

4.1. Адресная подпрограмма строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры

Основными проблемами в сфере жилищного строительства наряду со слабо развитой конкуренцией среди застройщиков является отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Основной целью подпрограммы является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на рынке жилищного строительства.

Эффективные механизмы финансирования инвестиционных проектов по развитию коммунальной инфраструктуры в целях строительства сетей и объектов водоснабжения и водоотведения подразумевают привлечение внебюджетных ресурсов для реализации инвестиционных проектов и должны предусматривать меры по повышению привлекательности их кредитования. В рамках выполнения подпрограммы повышение привлекательности финансирования обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства будет обеспечено мерами государственной поддержки, такими как субсидирование процентов по кредитам и предоставление бюджетных гарантий.

Государственная поддержка организаций коммунального комплекса при банковском кредитовании строительства коммунальной инфраструктуры

Объем федеральной финансовой поддержки будет равен объему собственных средств регионального (областного и местного) бюджетов направленных на оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов развития  коммунальной инфраструктуры:

- предоставление государственных гарантий на срок до трех лет для частичного обеспечения каждого из кредитов на финансирование инвестиционного проекта по обеспечению участков коммунальной инфраструктурой. В 2007 году эта доля кредита обеспеченного государственной гарантией не может быть больше 65%, а в 2008 -2010 году  - не более 50%.

Предполагаемый срок кредита по кредитам, выдаваемым в 2006 - 2008 годах, - 3 года и по кредитам, выдаваемым в 2009 году, - 2 года;

- субсидирование процентов по кредитам будет производиться из расчета снижения рыночных процентов по кредиту на 50 % на весь период кредита. Кредиты, предоставляемые по ставке выше рыночной, субсидироваться не будут;

- государственные гарантии по кредитам, предоставляемым в период реализации программы в 2006–2010 годах,  а также средства бюджетного субсидирования должны быть предусмотрены в необходимом объеме в рамках подпрограммы на часть кредитного периода в пределах срока действия подпрограммы, то есть до 2010 г. включительно. Обязательства по бюджетным гарантиям и субсидированию процентных ставок по кредитам, принятые в период действия подпрограммы и  выходящие за 2010 год, будут отражаться в  бюджетах последующих лет до 2014 года включительно;

- источниками средств погашения кредита на обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков могут быть  как средства от продажи (переуступки права аренды) земельного участка, обеспеченного коммунальной инфраструктурой, средства от продажи жилья в последующие периоды, так и тарифы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

Механизм реализации подпрограммы

Для осуществления комплексной застройки микрорайонов необходимо привлечение значительных финансовых ресурсов для разработки ПИР, строительства магистральных сетей, выполнение благоустройства и т.д. Наиболее приемлемой для г. Сарова схемой осуществления комплексной застройки, является выполнение Муниципальным Учреждением «УКС г. Сарова» функций Генерального заказчика, а именно (см. рис 4.2).

На стадии развертывания программы Генеральный заказчик выполняет следующие функции:

- в целях развития системы коммунальной инфраструктуры заключает с ОКК договоры, определяющие условия реализации утвержденной инвестиционной программы на строительство коммунальной инфраструктуры;

- заключает договоры на подготовку ПИР (проведение инженерно-геологических изысканий и подготовку проектной документации) на все элементы коммунальной инфраструктуры;

- заключает договоры подряда на строительство сетей коммунальной инфраструктуры в целях комплексного освоения территории под жилищное строительство.

На основании инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (в дальнейшем ОКК) Администрация г. Сарова заключает концессионные соглашения с ОКК на инвестирование строительства и дальнейшую эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры.

Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета, собственных и заемных средств ОКК. Формы государственной поддержки ОКК при банковском кредитовании строительства коммунальной инфраструктуры описаны выше.

По завершению строительства коммунальной инфраструктуры по условиям концессионного соглашения ОКК осуществляют их эксплуатацию.

Рис. 4.2

В соответствии с вышеизложенным, для осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство Администрации в период 2006-2010г.г. необходимо решить следующие задачи:

- Завершить корректировку проектов планировки МКР20, МКР№21 (кв. 4,5,6,7,8), МКР№22 (кв.1,2,3,4), подлежащих комплексному освоению, в соответствии генеральным планом города и правилами землепользования и застройки.

- Провести формирование адресного списка объектов недвижимости, подлежащих сносу для освобождения земельных участков, с определением необходимого количества жилой площади, предоставляемой гражданам под отселение и расчетом выкупной цены при изъятии жилых помещений у собственников.

- Изъятие земельных участков, занятых объектами недвижимости под жилищное строительство.

- Изъятие жилых помещений у собственников и освобождение жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, расположенных на земельных участках.

- Расселение собственников и нанимателей из изымаемых и освобождаемых жилых помещений.

- Для участия в подпрограммах Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, предусмотреть в местном бюджете наличие финансовых средств для софинансирования подпрограмм и обеспечения гарантий и субсидирования процентов по банковским кредитам из расчета совместного финансирования из местного бюджета и областного бюджета.

- Обеспечить утверждение размера платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на подключение.

### 4.1.1. Общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры

В рамках данной подпрограммы предполагается приоритетное обеспечение коммунальной инфраструктурой микрорайонов, подлежащих комплексной застройке (МКР№15 (кв. 4,5), МКР№16, МКР№20, МКР№21 (кв. 4,5,6,7,8), МКР№22 (кв.1,2,3,4)) с участием Администрации г.Сарова, застройщиков и организаций коммунального комплекса. Адресный список строительства объектов коммунальной инфраструктуры представлен в приложении №1.

Основными источниками финансирования являются:

- средства, полученные ОКК от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой, а также собственные и кредитные средства;

- средства местного бюджета;

- средства федерального бюджета по предоставлению государственных гарантий и предоставлению субсидий областному (местному) бюджету на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.

В результате действия подпрограммы планируется планомерное снижение бюджетного финансирования строительства систем коммунальной инфраструктуры и переход с 2010 года на полное финансирование за счет ОКК.

Общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 г.г. представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |
| Электросети, тыс.руб. | 5 299 | 7 952 | 7 042 | 6 369 | 3 231 | 29 893 |
| Теплосети, т.руб. | 24 482 | 36 737 | 32 531 | 29 423 | 12 052 | 135 225 |
| Водоснаб. и канализ, т.руб. | 12 788 | 19 190 | 16 993 | 15 369 | 7 798 | 72 139 |
| Ливневая канализация, т.руб. | 9 600 | 11 600 | 18 600 | 12 600 | 25 600 | 78 000 |
| Всего: | 52 170 | 75 479 | 75 166 | 63 761 | 48 681 | 315 257 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 52 170 | 56 609 | 37 583 | 15 940 | 0 | 162 302 |
| за счет тарифа на подключение | 0 | 18 870 | 37 583 | 47 821 | 48 681 | 152 955 |

Дополнительные мощности объектов коммунальной инфраструктуры, которые необходимо ввести за период 2006-2010 г.г. для обеспечения комплексной застройки представлены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |
| Электросети, кВт | 858 | 1 273 | 976 | 822 | 1 205 | 5 134 |
| Теплосети, кВт | 3 302 | 4 932 | 4 631 | 4 265 | 4 463 | 21 593 |
| Водоснаб. и канализ, л/сек | 13,8 | 17,5 | 15,8 | 14,3 | 24,6 | 85,9 |
| Ливневая канализация, кв. м | 10 306 | 12 307 | 19 840 | 13 440 | 27 307 | 83 200 |

### 4.1.2. Электросети

Общая стоимость затрат на строительство электросетей - 29 893 тыс. руб. (табл. 4.1.3.). Данную сумму средств необходимо освоить в 2006-2010г.г. Сумма в размере 10 773 тыс. руб. является переходящим остатком на 2011 и последующие годы.

Строительство электросетей

Таблица 4.1.3

| Наименование | Стоимость объекта, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | Необходимо освоить, тыс. руб. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электросети, тыс. руб. | 43 402 | 2 736 | 29 893 | 5 299 | 7 952 | 7 042 | 6 369 | 3 231 |
| нагрузки, кВт |  |  | 5 134 | 858 | 1273 | 976 | 822 | 1205 |
| прогноз тарифа на подключение | средний тариф | 5 820 | руб. за кВт | 6,18 | 6,25 | 7,21 | 7,75 | 2,68 |

В среднем тариф на подключение составит 5 820 руб. за кВт. При подключении жилого дома плата за подключение составит 174 руб. на квадратный метр жилья, что составляет 1% рыночной стоимости квадратного метра жилья.

### 4.1.3. Теплосети

Общая стоимость затрат на строительство теплосетей - 135 225 тыс. руб. (табл. 4.1.4.). Данную сумму средств необходимо освоить в 2006-2010г.г. Сумма в размере 23 888 тыс. руб. является переходящим остатком на 2011 и последующие годы.

Строительство теплосетей

Таблица 4.1.4.

| Наименование | Стоимость объекта, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | Необходимо освоить, тыс. руб. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосети, тыс. руб. | 171 752 | 12 639 | 135 225 | 24 482 | 36 737 | 32 531 | 29 423 | 12 052 |
| нагрузки, кВт |  |  | 21 593 | 3302 | 4932 | 4631 | 4265 | 4463 |
| прогноз тарифа на подключение | средний тариф | 6 260 | руб. за кВт | 7,41 | 7,45 | 7,02 | 6,90 | 2,70 |

В среднем тариф на подключение составит 6 260 руб. за кВт. При подключении жилого дома плата за подключение составит 788 руб. на квадратный метр жилья, что составляет 4,6% рыночной стоимости квадратного метра жилья.

### 4.1.4. Водоснабжение и водоотведение

Общая стоимость затрат на строительство сетей и объектов водоснабжения и водоотведения - 72 139 тыс. руб. (табл. 4.1.5.). Данную сумму средств необходимо освоить в 2006-2010г.г. Сумма в размере 25 999 тыс. руб. является переходящим остатком на 2011 и последующие годы.

Строительство сетей и объектов водоснабжения и водоотведения

Таблица 4.1.5

| Наименование | Стоимость объекта, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | Необходимо освоить, тыс. руб. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение и канализация, тыс. руб. | 104 740 | 6 602 | 72 139 | 12 788 | 19 190 | 16 993 | 15 369 | 7 798 |
| нагрузки, л/сек |  |  | 86 | 13,8 | 17,5 | 15,8 | 14,3 | 24,6 |
| прогноз тарифа на подключение | средний тариф | 839 320 | руб. за л/сек | 929,6 | 1 098,8 | 1 074,6 | 1 074,3 | 316,9 |

В среднем тариф на подключение составит 839 320 руб. за л/сек. При подключении жилого дома плата за подключение составит 420 руб. на квадратный метр жилья, что составляет 2,5% рыночной стоимости квадратного метра жилья.

### 4.1.5. Ливневая канализация

Общая стоимость затрат на строительство сетей ливневой канализации - 78 000 тыс. руб. (табл. 4.1.6.).

Строительство сетей ливневой канализации

Таблица 4.1.6.

| Наименование | Стоимость объекта, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | Необходимо освоить, тыс. руб. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ливневая канализация, тыс. руб. | 78 000 | 0 | 78 000 | 9 600 | 11 600 | 18 600 | 12 600 | 25 600 |
| нагрузки, кв. м |  |  | 83 200 | 10306,0 | 12307,0 | 19840,0 | 13440,0 | 27307,0 |
| прогноз тарифа на подключение | средний тариф | 940 | руб. за кв. м | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |

В среднем тариф на подключение составит 940 руб. за кв. метр площади под застройку. При подключении жилого дома плата за подключение составит 455 руб. на квадратный метр жилья, что составляет 2,8% рыночной стоимости квадратного метра жилья.

4.2. Адресная подпрограмма модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры

- Модернизация сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство.

Сводные данные о состоянии основных фондов предприятий коммунального комплекса составленные на основе инвентаризации объектов коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 4.2.

Анализ состояния систем коммунальной инфраструктуры города (по состоянию на 01.01.2006 г.):

Таблица 4.2

|  | Наименование объекта | Единица измерения | Мощность, кол-во | Средний физический износ, % | Остаточная балансовая стоимость, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С и с т е м а т е п л о с н а б ж е н и я |
| 1.1. | ТЭЦ, котельная | Гкал. ед. | 727,2 2 | 80 | 26,1 |
| 1.2. | Центральные тепловые пункты | ед. | 8 | 50 | 4,5 |
| 1.3. | Сети теплоснабжения | км. | 239,4 | 60 | 172,5 |
| 2. | С и с т е м а в о д о с н а б ж е н и я |
| 2.1. | Насосная станция городского водозабора | куб.м.\час | 4270 | 80 | 0,86 |
| 2.2. | Сети водоснабжения | км. | 178,8 | 68 | 47,6 |
| 3. | С и с т е м а э л е к т р о с н а б ж е н и я |
| 3.1. | Трансформаторные подстанции и РП, 6 кВ. | ед. | 245 | 60 | 22,1 |
| 3.2. | Сети электроснабжения 6 кВ. | км. | 310 | 65 | 4,5 |
| 3.3. | Сети электроснабжения 0,4 кВ. | км. | 587 | 65 | 5,4 |
| 4. | С и с т е м а г а з о с н а б ж е н и я |
| 4.1. | Газораспределительные пункты | ед. | 16 | 55 | 1,2 |
| 4.2. | Газопроводы высокого давления | км. | 36 | 60 | 2,3 |
| 4.3. | Газопроводы низкого давления | км. | 100 | 70 | 3,2 |
| 5. | С и с т е м а в о д о о т в е д е н и я |
| 5.1. | Городские очистные сооружения | тыс.м3/сут. | 40 | 42 | 29,4 |
| 5.2. | Канализационные насосные станции | ед. | 6 | 50 | 2,4 |
| 5.3. | Сети фекальной канализации | км. | 173 | 65 | 45,5 |
| 5.4. | Сети ливневой канализации | км. | 40,2 | 60 | 21,6 |
| 6. | С и с т е м а у т и л и з а ц и и Т Б О |
| 6.1. | Полигон для захоронения ТБО | ед. тыс.куб.м. | 1 750 | 100 | 5,5 |

Состояние систем коммунальной инфраструктуры города характеризуется следующими параметрами: общий износ – 65 %. Как показывает данная таблица, средний физический износ коммунальных сетей и оборудования составляет от 50 до 80 %, полигона ТБО – 100%. По этой причине, начиная с 1997 – 1998 годов, в городском коммунальном комплексе начался резкий рост аварий и отказов в работе энергетического оборудования. Сети выработали нормативный срок службы, имеют значительный физический износ, уложены по трассам с высоким уровнем грунтовых вод. В последнее время постоянно происходят прорывы трубопроводов (ежегодно не менее 16 аварий). При значительных аварийных утечках из сетей водопровода и канализации вызывается ускорение карстообразования, просадка грунта может вызвать разрушение зданий и сооружений. Аварии возникают как по причине физического, так и морального старения оборудования. Планово-предупредительный ремонт постепенно уступает место аварийно-спасательному. Это, в свою очередь, привело к росту финансовых затрат, направляемых на ликвидацию аварийных ситуаций.

Исходя из вышеизложенного, основной целью адресной подпрограммы модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, наращивание мощности при модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для увеличения объемов жилищного строительства. В рамках данной подпрограммы предполагается приоритетная модернизация коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки с участием ОКК и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство.

При этом в рамках данной подпрограммы рассматриваются следующие объекты коммунальной инфраструктуры:

- сети электроснабжения;

- сети теплоснабжения;

- сети газоснабжения;

- сети водоснабжения;

- сети водоотведения и очистки сточных вод (хозяйственно-бытовых и ливневых);

- объекты утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- системы учета и регулирования.

Адресный список модернизации объектов коммунальной инфраструктуры представлен в приложении №2.

Государственная поддержка организаций коммунального комплекса при модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры

Федеральная поддержка мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры будет осуществляться путем предоставления средств федерального бюджета на безвозвратной основе в форме субвенций региональным бюджетам. Данные средства будут использованы для предоставления бюджетных субсидий организациям коммунального комплекса для реализации инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на принципах софинансирования из других источников.

Средства федерального бюджета для реализации всех проектов на территории субъекта Российской Федерации будут предоставляться на условиях софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов и средств внебюджетных источников (по годам реализации подпрограммы):

в 2006 году доля средств федерального бюджета будет составлять до 42 процентов, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов - не менее 33 процентов, внебюджетных источников - не менее 25 процентов;

в 2007 году доля средств федерального бюджета будет составлять до 37 процентов, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов - не менее 28 процентов, внебюджетных источников - не менее 35 процентов;

в 2008 году доля средств федерального бюджета будет составлять до 31 процента, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов - не менее 24 процентов, внебюджетных источников - не менее 45 процентов;

в 2009 году доля средств федерального бюджета будет составлять до 25 процентов, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов - не менее 20 процентов, внебюджетных источников - не менее 55 процентов;

в 2010 году доля средств федерального бюджета будет составлять до 20 процентов, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов - не менее 15 процентов, внебюджетных источников - не менее 65 процентов.

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников включают заемные средства, привлеченные субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления и частными инвесторами для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. При этом доля средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов может быть снижена за счет увеличения доли средств частных инвесторов.

Механизм реализации подпрограммы модернизации

В соответствии с утвержденной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006 – 2010 годы (см. рис. 4.3.):

ОКК:

- разрабатывает проект инвестиционной программы в соответствии с условиями технического задания на разработку данной программы ОКК, утвержденного в установленном порядке, на период действия тарифов для потребителей товаров и услуг ОКК и представляет расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей;

- подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей представляет в администрацию г.Сарова и далее на рассмотрение и утверждение в городскую Думу.

Городская Дума:

- 	рассматривает и утверждает инвестиционную программу ОКК по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Администрация г.Сарова:

- заключает с ОКК договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы данной организации и обеспечения необходимых для ее реализации финансовых потребностей (в том числе за счет средств местного бюджета);

- заключает концессионное соглашение с ОКК;

- осуществляет мониторинг выполнения договора в целях развития системы коммунальной инфраструктуры и инвестиционной программы ОКК.

Механизм реализации подпрограммы модернизации системы коммунального комплекса.

Рис. 4.3

4.2.1 Общие затраты на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

В рамках данной подпрограммы предполагается обеспечить надежным и устойчивым обслуживанием потребителей коммунальных услуг, снизить износ объектов коммунальной инфраструктуры. В результате действия подпрограммы планируется максимально реализовать потребности в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры на ближайшие четыре года, проводить планово-предупредительные ремонтные работы сетей и оборудования вместо аварийно-восстановительных работ на проблемных участках.

Основными источниками финансирования являются:

- Средства, полученные ОКК от надбавки к цене (тарифу) для потребителей в соответствии с их инвестиционной программой, а также собственные и кредитные средства

- Средства местного бюджета

- Средства федерального и областного бюджета

Общие затраты на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 г.г. представлены в таблице 4.2.1 «Расходы на модернизацию по источникам финансирования».

Расходы на модернизацию по источникам финансирования

Таблица 4.2.1

| № пп | Наименование объекта основных средств, основные технические характеристики | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) | Потребность в инвестициях в разбивке по годам, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ИТОГО: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | 42 000,0 | 1 577 | 11 000 | 11 000 | 10 000 | 8 423 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - внебюджетные |  | 1 577 | 11 000 | 11 000 | 10 000 | 8 423 | 42 000 |
| 2 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 83 400,0 | 7 676 | 27 524 | 26 900 | 11 756 | 9 544 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0 | 9 500 | 8 250 | 2 875 | 1 439 | 22 063 |
|  | - местный бюджет |  | 0 | 11 563 | 11 937 | 1 900 | 844 | 26 244 |
|  | - внебюджетные |  | 7 676 | 6 461 | 6 714 | 6 981 | 7 261 | 35 093 |
| 3 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 174 100,0 | 15 454 | 33 840 | 42 820 | 40 721 | 41 265 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 2 599 | 0 | 0 | 2 600 |
|  | - местный бюджет |  | 0 | 0 | 4 039 | 2 054 | 0 | 6 093 |
|  | - внебюджетные |  | 15 454 | 33 840 | 36 182 | 38 667 | 41 265 | 165 407 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ЛИНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ) | 10 700,0 | 100 | 9 300 | 1 300 | 0 | 0 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0 | 3 400 | 139 | 0 | 0 | 3 539 |
|  | - местный бюджет |  | 100 | 4 878 | 139 | 0 | 0 | 5 117 |
|  | - внебюджетные |  | 0 | 1 022 | 1 022 | 0 | 0 | 2 044 |
| 5 | СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД (ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И ЛИВНЕВЫХ) | 136 440,0 | 4 400 | 51 265 | 41 941 | 20 302 | 18 532 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0 | 18 110 | 12 645 | 4 861 | 3 700 | 39 316 |
|  | - местный бюджет |  | 3 500 | 23 271 | 18 905 | 4 512 | 3 341 | 53 529 |
|  | - внебюджетные |  | 900 | 9 884 | 10 391 | 10 929 | 11 491 | 43 594 |
| 6 | СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 12 170,0 | 1 900 | 2 650 | 2 450 | 2 330 | 2 840 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - местный бюджет |  | 1 400 | 470 | 200 | 0 | 430 | 2 500 |
|  | - внебюджетные |  | 500 | 2 180 | 2 250 | 2 330 | 2 410 | 9 671 |
| 7 | ИТОГО: | 458 810,0 | 31 107 | 135 579 | 126 411 | 85 109 | 80 604 | 458 811 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0 | 31 010 | 23 633 | 7 736 | 5 139 | 67 518 |
|  | - местный бюджет |  | 5 000 | 40 182 | 35 220 | 8 466 | 4 615 | 93 483 |
|  | - внебюджетные |  | 26 107 | 64 387 | 67 558 | 68 908 | 70 850 | 297 810 |
|  | - в том числе за счет надбавки к цене (тарифу) для потребителей |  |  | 33 325 | 36 518 | 38 912 | 40 879 | 149 633 |

Под бюджетными средствами понимаются субвенции федерального бюджета, зачисляемые в местный бюджет, а также средства, полученные от участия в ФАИП. Под внебюджетными средствами подразумеваются средства предприятия, т.е. амортизация и 50% прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а также средства, полученные за счет надбавок к цене (тарифу) для потребителей, которые будут установлены на 2007-2010 г. г.

Расчет расходов на адресную программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по источникам финансирования, а также расчет инвестиционной надбавки представлен в приложении № 3.

Общие затраты на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры составят 458,9 млн. руб., в том числе потребность в бюджетном финансировании составит  160,0  млн. руб., что составит 34,9% от общей суммы затрат. В результате реализации мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры будет привлечено 297,9 млн. рублей средств внебюджетных источников.

Потребность в бюджетных средствах уменьшается от года к году. В 2007 году она составит 23% от суммы потребности в инвестициях на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в 2008 г. – 19%, в 2009 г. – 9%, в 2010 г. - 6%.

5. Ресурсное обеспечение

Финансирование подпрограмм строительства и модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры будет осуществляться за счет собственных средств владельцев сетей и объектов и компенсироваться за счет застройщиков (плата за подключение) и надбавок к цене (тарифу) для потребителей.

На выполнение минимального объема работ, связанных с обеспечением вводимого жилья (150,7 тыс. кв. м) необходимы инвестиции в размере 774,1 млн. руб.: в том числе на строительство новых объектов и сетей – 315,3 млн. руб.; на модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры – 458,9 млн. руб. (таблица «Суммарный объем финансовых затрат на строительство и модернизацию систем коммунального комплекса на 2006-2010 гг.»)

Суммарный объем финансовых затрат на строительство и модернизацию систем коммунального комплекса на 2006-2010 гг.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Всего затрат, млн. руб. | 83,4 | 211,0 | 201,6 | 148,9 | 129,3 | 774,1 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение и водоотведение | 24,9 | 98,0 | 85,8 | 47,4 | 35,9 | 292,0 |
| теплоснабжение | 40,0 | 70,5 | 75,4 | 70,1 | 53,3 | 309,3 |
| электроснабжение | 6,9 | 19,0 | 18,0 | 16,4 | 11,7 | 71,9 |
| ливневая канализация | 9,6 | 11,6 | 18,6 | 12,6 | 25,6 | 78,0 |
| линия переработки бытовых отходов | 0,1 | 9,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
| 2. Строительство всего | 52,2 | 75,5 | 75,2 | 63,8 | 48,7 | 315,3 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение и водоотведение | 12,8 | 19,2 | 17,0 | 15,4 | 7,8 | 72,2 |
| теплоснабжение | 24,5 | 36,7 | 32,5 | 29,4 | 12,1 | 135,2 |
| ливневая канализация | 9,6 | 11,6 | 18,6 | 12,6 | 25,6 | 78,0 |
| электроснабжение | 5,3 | 8,0 | 7,0 | 6,4 | 3,2 | 29,9 |
| 3. Модернизация | 31,2 | 135,6 | 126,4 | 85,1 | 80,6 | 458,9 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение и водоотведение | 12,1 | 78,8 | 68,8 | 32,1 | 28,1 | 219,9 |
| теплоснабжение | 15,5 | 33,8 | 42,8 | 40,7 | 41,3 | 174,1 |
| газоснабжение | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 12,2 |
| линия переработки бытовых отходов | 0,1 | 9,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
| электроснабжение | 1,6 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 8,4 | 42,0 |

6. Управление и контроль в процессе реализации программы

6.1. Программа выполняется в рамках целевой программы Нижегородской области «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на период до 2010 г. в Нижегородской области» и скоординирована с ней по срокам, ресурсам и механизмам реализации.

6.2. Управление и контроль за исполнением программы осуществляется Думой г. Сарова совместно с Администрацией г. Сарова.

6.3. Общая координация хода выполнения программы осуществляется главой администрации г. Сарова.

6.4. Текущее управление мероприятиями и оперативный контроль, за ходом реализации программы обеспечивается заместителем главы администрации по архитектуре и градостроительству.

6.5. Исполнителями основных мероприятий программы являются:

- Департамент финансов Администрации г. Сарова

- Департамент городского хозяйства Администрации г. Сарова

- Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации г. Сарова

- Отдел экономики и прогнозирования Администрации г. Сарова

- Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства г. Сарова»

- Муниципальное учреждение «Дорожно-эксплуатационное предприятие»

- Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»

- ФГУДП «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

- Организации жилищного строительства, профессиональные участники рынка недвижимости (при условии их участия в реализации программы);

Исполнители программы в установленные сроки представляют в министерство строительства Нижегородской области отчеты о ходе реализации программы и ее подпрограмм. Ход выполнения мероприятий программы анализируется министерством строительства Нижегородской области с участием других заинтересованных органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления.

6.6. Финансирование кредитов производится из средств уполномоченных банков и прочих кредитных организаций, которые выдают кредиты и оформляют закладные по установленной форме.

# Text boxes

Оплата услуг по тарифу

ПОТРЕБИТЕЛИ

надтарифная надбавка, средства предприятия, кредиты)

КК для  содержания,   обслуживания и развития

программы (плата за подключение

- Передает права владения и пользования

АДМИНИСТРАЦИЯ

реализации инвестиционной

КК за счет средств от

инвестиции  на  модернизацию

Осуществляет дополнительные

развития

обслуживания и

КК для содержания,

владения и пользования

Принимает права

Инвестиционная

программа ОКК

Концессионное

Договор на реализацию инвестиционной прграммы ОКК

АДМИНИСТРАЦИЯ

СИСТЕМА

КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА

Принимает права

владения и пользования

КК для содержания,

обслуживания и

развития

соглашение

Осуществляет дополнительные инвестиции на развитие КК за счет средств субвенций и дотаций бюджета

ОРГАНИЗАЦИИ

КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА

ОТЧЕТ